| 山东北方光学电子有限公司环境信息公开 |
| --- |
| 一 | 基础信息 |
| 单位名称 | 山东北方光学电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 913700001630505129 |
| 法定代表人 | 章国宁 | 生产地址 | 泰安市泰山区省庄镇羊西 |
| 联系电话 | 0538-6511026 | 传真电话 | 0538-6511011 |
| 邮政编码 | 271000 | 单位网址 | http://sdoe.norincogroup.com.cn/ |
| 主要产品及生产能力等 | —— |
| 二 | 排污信息 |
| 主要污染物 | 喷漆VOCS废气、氧化酸雾、氧化废水、废乳化液、废矿物油、喷漆废漆渣等 |
| 污染物排放方式 | 排放方式 | 执行标准 |
|  | 喷漆废气经油膜漆雾净化机、光氧催化废气净化器处理后达标排放 | DB37/2801.5-2018《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》 DB37/2376-2013《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 |
|  | 氧化废气经酸雾净化塔处理后达标排放 | GB21900-2008《电镀污染物排放标准》 |
|  | 氧化废水经厂内污水处理站处理后排入市政管网 |  |
|  | 废乳化液、废油、喷漆废料等危险废物经有资质的危废处置公司进行处置。 | —— |
| 三 | 污染治理设施 |
| 治理设施名称 污染 类别 处理方法 设计处理能力 处理量 排向的排放口名称及编号 运行 天数 运行费用（万元） 投入使用日期 ⑴DF-5型污水处理设备 污水 化学混凝沉淀法 5吨/时 1000吨/年 排水口 1# 100 20 2012.9 LM-18型油膜漆雾净化机 废气 物理处理法 8100标立方米/小时 1646万标立方米/年 喷漆废气排放口 1# 、2# 254 50 2018.7 光氧催化废气净化器 废气 物理处理法 10000标立方米/小时 2032万标立方米/年 喷漆废气排放口 3# 254 20 2017.12 酸雾净化塔 废气 化学处理法 20000标立方米/小时 4064万标立方米/年 氧化废气排放口 4#、5# 254 30 2018.4 |
| 四 | 公司危险废物产生与处理情况 |
| 废物名称 废物代码 废物类别 上年度实际产生量(吨) 截至上年度年底累计贮存量（吨） 上年度实际委托利用处置量（吨） 本年度计划产生量（吨） 来源及产生工序 废酒精 900-404-06 HW06 0.3465 0 0.5115 2.5 光学、装配清洗工序 废汽油 900-201-08 HW08 0.944 0 1.28 0.2 机械加工 废乳化液 900-006-09 HW09 3.935 0.225 4.13 5 机械加工 喷漆废料 900-252-12 HW12 3.3535 0.07 5.0075 5 喷漆工序 废机油 900-249-08 HW08 0.16 0.16 0 0.2 氧化工序 废槽液、槽渣和水处理污泥 336-064-17 HW17 1.665 0 1.97 0.1 氧化工序 废包装物 900-041-49 HW49 0.9202 0.013 1.177 1.0 相关工序 废活性炭、过滤棉 900-041-49 HW49 0.422 0 1.373 1.5 环保处理设施使用 废化学试剂 900-047-49 HW49 0.348 0 0.475 0.2 研究开发用过期化学试剂 UV光灯管 900-023-29 HW29 0.026 0 0.026 0.03 环保处理设施使用 合计 12.1202 0.468 15.95 16.23 — |
| 五 | 排污许可证申领和监测情况 |
| 排污许可证编号 | 913700001630505129001S | 发证日期 | 2020年8月2日 | 有效期限 | 自2020年8月2日至2023年8月1日止 |
| 年度监测情况 | 公司2020年度委托山东奥斯瑞特检验检测有限公司对厂内各项环保数据进行了监测，监测结果如下： 1、喷漆车间排气筒颗粒物排放浓度：6.5 mg/m3，VOCS排放浓度：8.8 mg/m3； 2、喷漆车间烘干废气排气筒VOCS排放浓度：9.28mg/m3； 3、厂界无组织废气颗粒物浓度0.33 mg/m3，VOCS排放浓度：1.43mg/m3； 4、厂界噪声昼间57.9Leq[dB(A)]，夜间47.1 Leq[dB(A)]； 5、氧化车间酸雾排气筒氮氧化物排放浓度：11mg/m3，氯化氢排放浓度：0.8mg/m3，硫酸雾排放浓度：0.45 mg/m3； 6、线切割工序油烟废气排气筒颗粒物排放浓度：6.2mg/m3，非甲烷总烃排放浓度：9.2 mg/m3； 7、厂区污水排放口化学需氧量为：246mg/L，SS：20mg/L，氨氮：15.1 mg/L，总磷：0.25 mg/L。 各项排污指标均满足排污许可证标准要求浓度。 |
| 六 | 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| 项目名称 | 项目环评、验收情况 |
| 基础设施改造项目 | 2010年9月编制了《建设项目环境影响报告表》；2010年9月泰安市环境保护局审批通过（泰环审报告表【2010】88号）；2012年12月，该建设项目通过验收。 |
| 喷漆生产线废气净化设施技改项目 | 2017年10月编制了《建设项目环境影响报告表》；2017年11月泰安市环境保护局审批通过（泰环审报告表【2017】45号）；2018年7月，该建设项目通过验收。 |
| 观瞄装备生产试验提升改造项目 | 2020年6月编制了《建设项目环境影响报告表》；2020年7月泰安生态环境局泰山分局审批通过（泰山环境审表【2020】49号）；2020年12月，该建设项目通过验收。 |
| 七 | 突发环境事件应急预案 |
| 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，公司修订完善《突发环境事件应急预案》；2018年1月18日，组织召开了专家评估会，通过评审；2018年3月15日泰山区环境保护局备案；风险级别为一般环境风险等级。 《山东北方光学电子有限公司突发环境事件应急预案》于2018年2月28日批准发布，2018年3月1日正式实施。 |
| 八 | 清洁生产审核情况 |
| 按照《清洁生产审核办法》（2016年38号）、山东省环保厅《关于下达2018年度全省实施清洁生产审核重点企业名单的通知》（鲁环明传【2018】22号）要求，2017年11月至2018年11月委托山东汇力环保科技有限公司为咨询单位开展了第二轮清洁生产审核；2018年12月通过评估验收。 |